Výzva na predkladanie cenových ponúk

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. v zmysle č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  vyzýva záujemcov/uchádzačov podľa § 117 na predloženie cenovej ponuky.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                     Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o.

Sídlo:                       Kláštorská 134, 949 88 Nitra

IČO:                         37971832

Telefón:                  037/6941284, 0915 754 851

Fax:                          037/6510616

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Blahovský

E-mail:                     blahovsky@snzobor.sk

Miesto dodania predmetu zákazky: ŠN sv. Svorada Zobor, n. o., Kláštorská 134, 949 88 Nitra

oddelenie OAIM

Predmet zákazky:   „Resuscitačné lôžko a aktívny antidekubitný systém pre OAIM“

Cena za predmet zákazky:

Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cenu uvádzajte v zložení: jednotková cena v € bez DPH

sadzba DPH v % a v €

cena za celý predmet zákazky celkom v € s DPH.

Ak uchádzač/záujemca nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Platobné podmienky: platba bezhotovostným prevodom po ukončení prác a odovzdaním verejnému obstarávateľovi (písomný doklad o prebratí),  vystavení a doručení faktúry

Predpokladaná hodnota zákazky:  16 600,00 € bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na adresu: blahovsky@snzobor.sk najneskôr do 17.12.2021 do 12.00 hod.

Kritérium hodnotenia: najnižšia cena za predmet zákazky v € bez DPH

Jazyk ponuky: Cenové ponuky predkladajú záujemcovia/uchádzači v slovenskom jazyku

Bližšie špecifikované požiadavky verejného obstarávateľa:

Resuscitačné lôžko s automatickou laterálnou terapiou.

Lôžko spĺňa normu STN EN 60601-2-52 (bezpečnosť lôžka - zhoda s normou EN 60601-2-52 v platnom znení, bez výhrad)

Stabilná a jednoducho čistiteľná konštrukcia lôžka (lôžko sa nesmie pohybovať či krútiť ani pri max. prevádzkovom zaťažení)

Bezpečné pracovné zaťaženie min. 250 kg

Zdvih lôžka pomocou elektromotorov v min. rozsahu (44 - 80 cm) a väčšom

Štvordielna ložná plocha - chrbtový, stehenný a lýtkový diel polohovateľný pomocou elektromotorov; rozmer ložnej plochy min. 85 x 200 cm

Ložná plocha s elimináciou tlakových a strižných síl pri polohovaní.

Integrované predĺženie  lôžka minimálne 20 cm, pomocou elektromotoru;

Možnosť nastavenie chrbtového dielu do min. 65o, pomocou elektromotoru

Možnosť nastavenie stehenného dielu do min. 27o, pomocou elektromotoru

Laterálny náklon +/- 30o pomocou elektromotoru, s možnosťou kontinuálnej automatickej laterálnej terapie

Náklon do Trendelenburgovej a Antitrendelenburgovej polohy min + 12o / -12o

Ložná plocha umožňujúca RTG vyšetrenie pľúc pacienta na lôžku, RTG kazeta pod ložnou plochou dobre dostupná zo strany lôžka

Lôžko so systémom uľahčujúcim pľúcne odsávanie, prevenciu ventilátorovej pneumónie (automatická laterálna terapia), atelektáz, dekubitov; podpora optimalizácie výkonu pľúc

Možnosť snímania C-ramenom

Mechanické spustenie chrbtového dielu (CPR)

Odnímateľné čelá, nožné s aretáciou proti samovoľnému vytiahnutiu

Integrované delené sklopné bočnice, so zaistením bezpečnosti pacienta - s ochranou proti nechcenému spusteniu a dostatočnou ochranou pacienta pred pádom či zaklienením podľa platných noriem s možnosťou zabezpečenia celej dĺžky ložnej plochy pre nekľudného pacienta; blokácia laterálneho náklonu pri spustenej bočnici

Výška postraníc dostatočná pre použitie aktívneho antidekubitného systému, t. j. minimálne 45 cm nad ložnou plochou, zodpovedajúce norme a bezpečnosti pacienta (dostatočná k zaisteniu bezpečnosti pacienta)

Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou blokovania jednotlivých funkcií a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne resuscitačná CPR poloha, kardiacké kreslo, Trendelenburgova poloha)

Multifunkčný dotykový ovládací panel obojstranne umiestnený na vonkajšej strane bočníc.

V bočniciach integrované obojstranné ovládače lôžka s ochranou proti nechcenému polohovaniu.

Nožné ovládače integrované do podvozku pre výškové nastavenie a laterálny náklon s ochranou proti nechcenému polohovaniu.

Kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer min. 150 mm

Ochranné kolieska v rohoch lôžka.

Zálohová batéria s autodiagnostikou kapacity a životnosti.

Potenciálové prepojenie podmienkou a nutnosťou.

Držiaky na infúzny stojan a hrazdu.

Sada fixačných klinov pre laterálny náklon.

Držiak hadíc ventilátora pre laterálny náklon, kopírujúci pohyb lôžka.

Univerzálne bočné lišty na príslušenstvo.

Aktívny antidekubitný systém

Aktívny antidekubitný matrac pre veľmi vysoké riziko vzniku dekubitov a existujúce dekubity až IV. stupňa

Dve vrstvy na sebe nezávislých ciel s oddelenými okruhmi pre dosiahnutie nulového tlaku na pokožku pacienta.

Automatické nastavenie tlaku v celách.

Šetrný a účinný dynamický systém zaisťujúci dostatočnú podporu pre pacienta - systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1

Režimy minimálne: dynamický (terapeutický), statický (pre vyšetrenie, zavedenie katétrov, apod.) s bezpečnostným automatickým návratom do dynamického režimu, režim konštantného nízkeho tlaku (pri kontraindikácii dynamického režimu, pred presunom na pasívny matraca, apod.)

Možnosť manuálneho nastavenia tlaku pre optimalizáciu komfortu pacienta.

Možnosť transportu ležiaceho bez kompresoru až 24 hodín.

Najkratšia perióda dynamického režimu maximálne 10 minút.

Usporiadanie ciel do kompaktných modulov zabraňujúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní .

Usporiadanie ciel aspoň v troch zónach (hlava, telo, päty) s rôznou štruktúrou a veľkosťou ciel v jednotlivých zónach.

Zvukový alarm upozorňujúci na stratu napájania.

Kompresorom riadené aktívne prevzdušňovanie jadra matraca pre odvedenie prebytočného tepla a vlhkosti od tela pacienta (min. 20l/hod)

Bočné vystužujúce cely pre zvýšenie bezpečnosti ležiaceho.

Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu.

Možnosť rýchleho vypustenia CPR.

Funkcia automatického prispôsobenia tlaku v panvovej oblasti matraca pri posadení pacienta.

Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením.

Rozmery matraca vhodné pre ložnú plochu daného lôžka.

Výška matraca min. 17 cm.

Znížená horľavosť (min. CRIB 5)

Úchyty na boku matraca pre bezpečné vedenie napájacieho káblu.

Nosnosť minimálne 210 kg.

ROZDELENIE  PREDMETU  ZÁKAZKY

Záujemcom sa neumožňuje rozdeliť predmet zákazky.

VARIANTNÉ  RIEŠENIE

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

KOMUNIKÁCIA

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať elektronicky – e-mailom. (blahovsky@snzobor.sk)

FORMA A SPÔSOB  PREDKLADANIA  PONUKY

Verejný obstarávateľ určil predkladanie ponúk a požadovaných dokladov elektronicky (e-mailom).

Ponuky s dokladmi budú doručené elektronicky na adresu: blahovsky@snzobor.sk

VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ  POŽADUJE  PREDLOŽIŤ  NASLEDOVNÉ  DOKLADY:

- doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, vykonávať stavebné práce

- čestné prehlásenie, že uchádzač/záujemca je registrovaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu to zákon ukladá)

- čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

- súhlas uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk

- celková cena za predmet zákazky v € bez DPH + cena s DPH

VYHODNOCOVANIE PONÚK:

Po doručení ponúk na blahovsky@snzobor.sk budú ponuky zaevidované na sekretariáte riaditeľstva a odovzdané  na oddelenie nákupu a VO na posúdenie a vyhodnotenie.

Po posúdení a skontrolovaní doručených dokladov budú uchádzači elektronicky informovaní o výsledku cenového prieskumu.

UZAVRETIE  ZMLUVY:

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za podmienky, že úspešný uchádzač bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora. (ak to vyžaduje zákon)

ZRUŠENIE  CENOVÉHO  PRIESKUMU:

Verejný obstarávateľ zruší cenový prieskum ak

- nedostal ani jednu ponuku

- ani jeden z uchádzačov alebo záujemcov nesplnil podmienky určené verejným obstarávateľom

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom

- ak doručené cenové ponuky prekročia finančný limit verejného obstarávateľa určený na nákup predmetu zákazky

- pri doručení jednej ponuky, bude o zrušení rozhodovať verejný obstarávateľ v závislosti od ponúknutej ceny

Verejný obstarávateľ môže zrušiť cenový prieskum aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa cenový prieskum vyhlásil, ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v cenovom prieskume pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona.

Mgr. Zdenko Svoboda, MBA

ekonomicko-prevádzkový námestník

Vyhotovil: D. Gažová

referent nákupu a VO

Technická špecifikácia.
Ing. Pavol Blahovský

samostatný referent energetických,

zdravotníckych a technických zariadení

V Nitre: 13.12.2021

VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta

podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)...................................týmto vyhlasuje, že

súhlasí s podmienkami cenového prieskumu na: „Resuscitačné lôžko a aktívny antidekubitný systém pre OAIM“ pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor, n.o.“,  ktoré sú určené v o Výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy na predkladanie ponúk, návrhom zmluvy, všeobecných podmienok zmluvy a ostatných príloh zmluvy,

- všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

- jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

- predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto cenovom prieskume

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

- všetkému, čo bolo uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia tohto cenového prieskumu závažného porušenia povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto cenovým prieskumom môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie cenového prieskumu zákazky a archivácie dokumentácie k cenovému prieskumu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky

- nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v cenovom prieskume

- neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú  alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky

- bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu cenového prieskumu

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole cenového prieskumu.

V..................................dňa.........................                                               ................................................

podpis

Povinné !

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE

O NEULOŽENÍ  ZÁKAZU  ÚČASTI  VO  VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ.

Uchádzač:

Adresa:

IČO:

Čestne prehlasujeme, že v čase vyhlasovania cenového prieskumu  na predmet zákazky:

„Resuscitačné lôžko a aktívny antidekubitný systém pre OAIM“

pre  Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada  Zobor, n. o.

v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f)

nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V.....................dňa...................                                                            ......................................................

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby

Predkladajú uchádzači, ktorí sú registrovaní v zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie.